## Slide 1
CA-CFAR 2D
Detecção adaptativa de alvos em mapas Range-Doppler
Validação gratuita e reproduzível
Matriz 30 × 30 | 72 células de treinamento | α = 6,0
01
Notes: Tempo sugerido: 15 segundos.
Apresente o tema e diga que o objetivo foi implementar o CA-CFAR 2D em C e construir uma validação confiável usando apenas ferramentas gratuitas e reproduzíveis.

## Slide 2
Detecção adaptativa em mapas Range-Doppler
O radar produz um mapa de potência. O CA-CFAR procura células que se destacam do ruído local.
O limiar acompanha o nível de ruído ao redor de cada posição. Isso reduz decisões baseadas em um único valor fixo para todo o mapa.
Saída
uma matriz binária com as posições detectadas
Chart: Doppler (linha)
| 5 | 20 | 15 | 8 | 25
Alvos detectados | 5 | 7 | 12 | 18 | 22
Radar 05: cinco alvos detectados nas coordenadas esperadas
02
Notes: Tempo sugerido: 50 segundos.
Foque no propósito: detectar alvos em mapas de potência quando o fundo varia. O gráfico usa as coordenadas reais do cenário Radar 05. Explique que cada ponto laranja representa uma célula marcada como alvo.
Fonte dos dados: data/radar_05_targets.txt e tests/test_scenarios.py.

## Slide 3
O que o CA-CFAR faz
Treinamento
72 células
Guarda
8 células
CUT
1 célula
1
Estima o ruído
média das 72 células de treinamento
2
Calcula o limiar local
limiar = 6,0 × média do ruído
3
Compara a CUT
detecta somente quando CUT > limiar
A região central 3 × 3 não participa da estimativa de ruído
03
Notes: Tempo sugerido: 60 segundos.
Use o diagrama para explicar apenas o essencial. A janela tem 9 por 9 células. O algoritmo exclui a região central 3 por 3, calcula a média das 72 células restantes e compara a CUT com seis vezes essa média. Reforce que a comparação é estrita: valor igual ao limiar não gera detecção.

## Slide 4
Estruturas de dados e fluxo
Arquivo de entrada
900 números
formato texto
Matriz de potência
double[30][30]
7,2 kB
cfar_2d
varre a região
interior 22 × 22
Mapa de detecção
int[30][30]
0 ou 1
A implementação mantém duas matrizes fixas na memória e não aloca dados dinamicamente
As quatro células de borda em cada lado permanecem sem processamento
04
Notes: Tempo sugerido: 45 segundos.
Explique que as estruturas são simples e adequadas ao contexto embarcado: uma matriz 30 por 30 de double para a potência e uma matriz 30 por 30 de int para as decisões. O fluxo começa no arquivo, passa pela função cfar_2d e termina no mapa impresso no terminal. As bordas ficam zeradas porque a janela completa não cabe nelas.

## Slide 5
Dificuldades técnicas e aprendizado
Dificuldade
Como contornei
Aprendizado
1
Bordas e índices da janela
Fixei a região válida em 4…25 e testei limites
A política de borda faz parte do contrato
2
Evitar validar o código com ele mesmo
Criei um oráculo NumPy explícito e comparei com NRL
Oráculos independentes aumentam a confiança
3
Medir Pfa sem falsa independência
Usei nove janelas 9 × 9 que não se sobrepõem
O desenho do experimento importa tanto quanto o cálculo
05
Notes: Tempo sugerido: 90 segundos.
Primeira dificuldade: acertar índices e bordas de uma janela 9 por 9. A solução foi transformar isso em contrato testável.
Segunda: uma implementação pode repetir o mesmo erro de outra. Por isso usei dois referenciais independentes, um transparente em NumPy e a biblioteca NRL.
Terceira: células vizinhas compartilham treinamento e não formam ensaios independentes. Selecionei janelas sem sobreposição antes de aplicar o intervalo binomial. O principal aprendizado foi que a credibilidade vem do desenho do teste, não só da quantidade de casos.

## Slide 6
Procedimento de teste
Mesmas entradas
Casos analíticos
20 mapas aleatórios
semente fixa
5 cenários
versionados
Implementação C
código sob teste
Oráculo NumPy
definição explícita
NRL Tracker 1.19.0
referência externa CC0
Comparação
detecções idênticas
ruído e limiar
tolerância 10⁻¹²
Compilação estrita + ASan/UBSan + GitHub Actions repetem a sequência completa
06
Notes: Tempo sugerido: 75 segundos.
Explique a lógica de confiança: as mesmas entradas passam pela implementação C, pelo oráculo NumPy e pela biblioteca NRL Tracker. As detecções precisam ser iguais. O NumPy e o NRL também precisam concordar no ruído e no limiar com tolerância de 10 elevado a menos 12. Casos analíticos, cenários versionados, compilação estrita e sanitizers completam a cobertura.
Fonte externa: NRL Tracker Component Library, https://nedonatelli.github.io/TCL/api/signal_processing.html, versão 1.19.0, licença CC0.

## Slide 7
Resultados nos cenários versionados
26
testes aprovados
7 C + 17 Python + 2 estatísticos
ASan e UBSan
sem diagnósticos
Chart: Quantidade
| Radar 01 | Radar 02 | Radar 03 | Radar 04 | Radar 05
Alvos descritos | 3 | 3 | 0 | 1 | 5
Detecções | 3 | 3 | 0 | 0 | 5
Radar 04: alvo de potência 3 permaneceu abaixo do limiar
07
Notes: Tempo sugerido: 50 segundos.
A suite aprovou 26 testes no total. Os cenários 01, 02 e 05 detectaram todos os alvos nas coordenadas esperadas. O cenário 03 não gerou falsos alarmes nos dados versionados. O cenário 04 contém um alvo fraco e não gera detecção com alpha igual a 6,0. Isso registra uma limitação conhecida, não um erro do teste. Sanitizers não encontraram problemas de memória ou comportamento indefinido.
Fonte: docs/TESTING.md e tests/test_scenarios.py.

## Slide 8
Pfa e Pd
Chart: SNR (dB)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Pd | 0.006 | 0.063 | 1 | 1 | 1
Pfa
0,003141
valor teórico
0,002385
0,003717
observado
0,002978
teórico
Intervalo de Wilson de 99%
O Pfa teórico ficou dentro do intervalo de 99%. A Pd atingiu 1,00 a partir de 10 dB.
08
Notes: Tempo sugerido: 75 segundos.
No ensaio de falso alarme, 5.000 matrizes forneceram 45.000 amostras independentes. O valor teórico de Pfa, 0,003141, ficou dentro do intervalo de Wilson de 99% observado. No ensaio de detecção, a probabilidade cresceu com o SNR e chegou a 1,00 a partir de 10 dB. Conclua dizendo que os resultados sustentam a correção do algoritmo no modelo testado. A validação ainda não cobre clutter não homogêneo, modelos Swerling ou desempenho em hardware embarcado.
Fonte: docs/TESTING.md e tests/test_statistics.py.